## Slide 1: Une alternative à la modélisation morphodynamique par transfert local forcée par un modèle à résolution de phase
R. Dupont 1,2,3 F. Bouchette 1,3 B. Mohammadi 2,3
1 GEOSCIENCES-M, Univ Montpellier, CNRS, Montpellier, France, ronan.dupont@umontpellier.fr, frederic.bouchette@umontpellier.fr
2 IMAG, Univ Montpellier, CNRS, Montpellier, France, bijan.mohammadi@umontpellier.fr
3 GLADYS, Univ Montpellier, CNRS, Le Grau du Roi, France
Gladys
JMVPR 2023 – Île d’Aix

## Slide 2
I) Introduction
II) Modèle OptiMorph
III) L’approche d’Hadamard
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues: Saint-Venant
Sommaire

## Slide 3
I) Introduction
Un nouveau modèle morphodynamique générique couplable avec n’importe quel modèle hydrodynamique.
Un nouveau modèle hydrodynamique à faible complexité.
Des cas-tests de benchmark très connus validés.
Un modèle à creation de barres sédimentaires: très performant sur la phénomènologie.

## Slide 4
0) Workflow
II) Modèle OptiMorph
Figure 1. Diagramme de fonctionnement d’OptiMorph.
Shallow Water model

## Slide 5
1) Forçages - paramètres
II) Modèle OptiMorph
Morphodynamique | Ψ0 | Bathymétrie initiale
 | Υ | Mobilité sédimentaire [m.s.kg−1]
 | β | Pente maximale
Domaine | L | Taille du domaine [m]
 | h0 | Profondeur d’eau au large [m]
 | α | Pente pour une bathy linéaire
Paramètres numériques | ∆x | Pas spatial [m]
 | ∆t | Pas de temps [s]
 | Tf | Temps de simulation [s]
Physique | Paramètres | Définition
Hydrodynamique | H0(t) | Hauteur d’eau au large [m]
 | Hmax | Hauteur d’eau maximale au large [m]
 | T0 | Période de vague [s]
Tab 1. Différents paramètres de forçage.

## Slide 6
2) Modèles hydrodynamiques
II) Modèle OptiMorph
Shallow Water model
Généré par DALL-E2 (openai)

## Slide 7
II) Modèle OptiMorph
2) Extended Shoaling (ShoalExpress)
Modèle ShoalExpress :
Paramétrisation du déferlement:

## Slide 8
II) Modèle OptiMorph
2) Résultats hydrodynamiques pour le test LIP11D – 1C
Figure 2. Résultats hydrodynamiques avec les modèles ShoalExpress, SWAN et XBeach

## Slide 9
II) Modèle OptiMorph
3) Modèle morphodynamique
L’évolution au cours du temps du fond marin est basée sur l’hypothèse que le fond évolue de telle sorte que l'énergie des vagues soit minimisée.
Hypothèse:
Corollaire:
En prenant une infinité de géométries quelconques, la plus réaliste correspondra à celle où l'énergie des vagues sera la plus faible.
Modèle: minimisation de J

## Slide 10
II) Modèle OptiMorph
3) Modèle morphodynamique
Figure 3. Calcul d’énergie de H selon deux configurations différentes. Violet état avant expérience en canal; vert: après.

## Slide 11
3) Modèle morphodynamique
II) Modèle OptiMorph
Governing equations
Cost-function

## Slide 12
4) Contraintes additionnelles
II) Modèle OptiMorph
Contrainte de pente
Contrainte de conservation sableuse
Figure 4. a) Contrainte de pente b) Conservation du stock sableux.

## Slide 13
5) Temps de calculs - Démonstration
500 itérations avec + OptiMorph = 14 s
II) Modèle OptiMorph

## Slide 14
6) Forçages – exemple + résultats
II) Modèle OptiMorph

## Slide 15
6) Forçages – exemple + résultats
II) Modèle OptiMorph

## Slide 16
3) Modèle morphodynamique
II) Modèle OptiMorph
Governing equations
Cost-function

## Slide 17
1) Formalisme mathématique
III) L’approche d’Hadamard

## Slide 18
III) L’approche d’Hadamard
1) Formalisme mathématique
Figure 5. a) Solution analytique et approximative avec l’approche Hadamard,
b) Erreur numérique calculée par rapport à la solution analytique.

## Slide 19
2) Implémentation dans notre modèle
Figure 6. a) Solution analytique et approximative avec l’approche Hadamard sur un cas simple,
b) Solution analytique et approximative avec l’approche Hadamard sur un cas perturbé.
III) L’approche d’Hadamard

## Slide 20
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
1) Modèle hydrodynamique
Finite Volumes
Riemann solver of Roe (VFRoe scheme)
P. Fabrie F. Marche, Ph. Bonneton and N. Seguin. Evaluation of well-ballanced bore-capturing schemes for 2d wetting and drying processes. IJNMF, 53/5:867–894, 2007.
Figure 7. Schéma des notations

## Slide 21
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
2) Nouvelle fonctionnelle
avec
Spectral (f)
Temporel (t)
Modèle
Fonctionnelle

## Slide 22
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente forte) - comparaison entre H et
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 8. Comparaison des « Hs like » sur un fond linéaire à pente forte et domaine restreint.
Ω = 180 m, h0 = 10 m

## Slide 23
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente forte)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 9. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 24
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente forte)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 9. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 25
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente forte)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 10. Evolution du fond marin sur 3 jours avec les modèles Saint-Venant, ShoalExpress, Swan, XBeach

## Slide 26
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne) - comparaison entre H et
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 11. Comparaison des « Hs like » sur un fond linéaire à pente moyenne.
Ω = 600 m, h0 = 10 m

## Slide 27
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 12. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 28
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 12. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 29
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
Figure 13. Evolution du fond marin sur 3 jours avec les modèles Saint-Venant, ShoalExpress, Swan, XBeach

## Slide 30
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne) - comparaison entre H et
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 14. Comparaison des « Hs like » sur un fond linéaire à pente forte et domaine restreint.
Ω = 600 m, h0 = 20 m

## Slide 31
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 15. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 32
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 15. Evolution du fond marin sur 3 jours avec le modèle Saint-Venant.

## Slide 33
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats fond linéaire (pente moyenne)
H = 1,5 m
T0 = 8 s
Figure 16. Evolution du fond marin sur 3 jours avec les modèles Saint-Venant, ShoalExpress, Swan, XBeach

## Slide 34
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats LIP11D – 1C - comparaison entre H et
Figure 17. Comparaison des « Hs like » sur le fond LIP 1C.
Ω = 180 m, h0 = 4,1 m

## Slide 35
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
3) Résultats LIP11D – 1C
Figure 18. Résultats hydro-morphodynamiques obtenus avec OptiMorph en utilisant l'approche Hadamard avec des modèles hydrodynamiques : Shoaling, SWAN et XBeach. Configuration bathymétrique de l'expérience du canal LIP 1C.

## Slide 36
IV) Couplage avec un modèle à résolution vagues à vagues:
Saint-Venant
0) Intérêt d’un tel modèle ?
Avantages:
Inconvénients:
De nouvelles variables pour notre fonctionnelle (u).
Précision à chaque pas de temps.
Notion du temps.
Temps de calculs plus longs.
Stabilité plus difficile à mettre en place.
Suggestions ?
Un modèle vagues à vagues générant un (« Hs like ») répondant à notre problématique ?

## Slide 37
Merci de votre attention!
Références:
[1] M. Cook. Calcul optimal pour la modélisation de la dynamique naturelle des plages sableuses et la conception d’ouvrages de défense du littoral à faible impact anthropique. Theses, Université Montpellier, Dec. 2021.
[2] M. Cook, F. Bouchette, B. Mohammadi, and N. Fraysse. Application of Opti-Morph: Optimized beach protection by submerged geotextile tubes. Sept. 2021.
[3] M. Cook, F. Bouchette, B. Mohammadi, S. Meulé, and N. Fraysse. Opti-Morph, a new platform for sandy beach dynamics by constrained wave energy minimization. Aug. 2021.
[4] M. Cook, F. Bouchette, B. Mohammadi, L. Sprunck, and N. Fraysse. Optimal Port De- sign Minimizing Standing Waves with A Posteriori Long Term Shoreline Sustainability Analysis. China Ocean Engineering, 35(6):802–813, Dec. 2021.
[5] D. Isebe, P. Azerad, F. Bouchette, B. Ivorra, and B. Mohammadi. Shape optimization of geotextile tubes for sandy beach protection. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 74(8):1262–1277, May 2008.
[6] D. Isebe, P. Azerad, B. Mohammadi, and F. Bouchette. Optimal shape design of de- fense structures for minimizing short wave impact. Coastal Engineering, 55(1):35–46, Jan. 2008.
[7] D. Isèbe, P. Azérad, F. Bouchette, and B. Mohammadi. Design of Passive De- fense Structures in Coastal Engineering. International Review of Civil Engineering (IRECE), 5(2):75, Mar. 2014.
[8] B. Mohammadi and F. Bouchette. Extreme scenarios for the evolution of a soft bed interacting with a fluid using the Value at Risk of the bed characteristics. Com- puters & Fluids, 89:78–87, Jan. 2014.
[9] B. Mohammadi and A. Bouharguane. Optimal dynamics of soft shapes in shallow waters. Computers & Fluids, 40(1):291–298, Jan. 2011.
[10] Dupont, Ronan, Megan Cook, Frédéric Bouchette, Bijan Mohammadi, and Samuel Meulé (2023). “Sandy beach dynamics by constrained wave energy minimization”. In: Ocean Modelling, p. 102197.

## Slide 38
VII) Perspectives
Extension + validation du modèle en 2D
Préparation d’une nouvelle conférence internationale: ICCE ? AGU ? …
Soumission du nouvel article
Rédaction du chapitre 4 …
38
38
38

## Slide 39
Définition de Υ

## Slide 40
Hydrodynamic
Morphodynamic
3) Temps de calculs
Tab 2: Temps de calculs sur une grille de 180 points.
III) L’approche d’Hadamard

## Slide 41
VI) Application with Hadamard Approach + Discussion
1) Configurations en pleine mer
Figure 11. Évolution de psi en utilisant l'approche de Hadamard avec les modèles Shoaling (vert), SWAN (rouge) et XBeach (bleu). Simulation sur la configuration en pleine mer avec des configurations linéaires, convexes et concaves. Paramètres de simulation de H0=2 m, T0=12 s, h_0=20 m, Omega=1000 m.

## Slide 42
1) Configurations en pleine mer - Discussion
Figure 12. Résultats hydro-morphodynamiques obtenus avec OptiMorph en utilisant l'approche Hadamard avec le modèle SWAN. Différents critères de déferlements sont testés dans [0,3-0,8]
VI) Application with Hadamard Approach + Discussion

## Slide 43
2) Modèle hydrodynamique de base
II) Modèle OptiMorph
Figure 3. Modèle hydrodynamique basé sur le critère de Shoaling.
Simple shoaling:

## Slide 44
Appendix

## Slide 46
Minimize
Parametrisation
Optimal configuration
II) Rappel du modèle OptiMorph
3) Modèle morphodynamique – Justification de l’hypothèse
Newton, Proposition 34 of Book 2 of the Principia.

## Slide 47
If in a rare medium, consisting of equal particles freely disposed at equal distances from each other, a globe and a cylinder described on equal diameter move with equal velocities in the direction of the axis of the cylinder, (then) the resistance of the globe will be half as great as that of the cylinder .... I reckon that this proposition will be not without application in the building ships.
Minimizing resistance on the boat (wave, friction)
 minimizing the resistance of seabed
II) Présentation du modèle OptiMorph
3) Modèle morphodynamique – Justification de l’hypothèse